Краткая справка по оборудованию в собственности:

| п/п | Наименование: | Год выпуска | Обработанные моточасы | Состояние: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельная генераторная установка SMDO R135 (сер. 12007021) | 2012 | 2055 | Отличное |
| 2. | Дизельная генераторная установка SMDO R450 (сер. z12007558) | 2012 | 333 | Отличное |

Генераторные установки Rental Power Solutions мощностью 15-700 кВА составляют основную часть модельного ряда SDMO.
Rental Power Solutions могут использоваться не только для  прямого  назначения на строительных площадках и арендных парках организаций в качестве автономного источника питания, но и для организации резервного электроснабжения. 
Все генераторные установки Rental Power Solutions имеют модульное исполнение – установлены во всепогодные шумозащитные кожухи, что создает дополнительное удобство и  высокую эффективность при эксплуатации в различных условиях окружающей среды. 

Отличительным конкурентным преимуществом генераторных установок RENTAL POWER SOLUTION от остальных известных мировых брендов является богатая базовая комплектация.

В базовой комплектации Вы получаете:

Альтернатор LEROY SOMER с опцией AREP, где регулятор выходного напряжения альтернатора запитан от вспомогательных обмоток статора, что позволяет генераторной установке  выдерживать 3-х кратные пусковые токи в течение 10 секунд. Также данный регулятор напряжения имеет встроенную систему LAM, которая в разы сокращает время восстановления частоты и напряжения при резком изменении величины электрической нагрузки.

- Специально разработанные распределительные щиты нагрузки с силовыми шинами и клеммами, конструкция и расположение которых позволяет удобно производить многократные разъем-соединения  силовых кабельных линий, что существенно упрощает и эксплуатацию и одновременно повышает безопасность использования ДГУ обслуживающим персоналом.

- 4-х полюсный автоматический защитный выключатель.

- Устройство для подключения системы автоматического запуска и комплекта автоматики, что позволяет без дополнительных затрат перевести ее из эксплуатации в режиме основного источника электроснабжения в режим резервного источника.

- Панель управления Nexys  с платой измерений, которая дает возможность отслеживать дополнительные показатели работы установки.

- Всепогодный, компактный, эргономичный  еврокожух обеспечивающий низкий уровень шума.

- Металлические петли и ручки на дверях кожуха рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и дополнительную защиту от несанкционированного проникновения.

- Защитный козырек выпускного тракта предотвращает попадание атмосферных осадков в глушитель.

- Центральное подъемное кольцо на установках облегчающее погрузочно-разгрузочные работы.

## Технические характеристики генераторов SDMO POWER SOLUTION.

| Общие характеристики |
| --- |
| Модель | Осн. Мощность, кВт/кВА | Резервн. мощность, кВт/кВА | Автомат защиты генератора, ток/число полюсов | Панель управления |
| R135 | 96 / 120 | 106 / 132 | 250A / 4P | NEXYS |
| R450 | 320 / 400 | 352 / 440 | 800А / 4P | TELYS |

| Габаритные размеры: |
| --- |
| Модель | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг |
| R135 | 3508 x 1200 x 1830 | 2175 |
| R450 | 4475 x 1410 x 2430 | 4360 |

| Двигатель/расход топлива |
| --- |
| Модель | Двигатель марка/модель | Расход топлива при 75%/100% нагрузки, л/ч | Стандартный топливный бак, л | Увеличенный топливный бак, л | Время автономии, стандартный/увеличенный топливный бак, ч при 75% нагрузке |
| R135 | John Deer (США) / 6068TF220 | 18,5 / 26,0 | 340 | 868 | 16 / 34 |
| R450 | VOLVO PENTA / TAD1344GE | 62,3 / 81,8 | 470 | 1368 | 8 / 23 |

Более подробную информацию Вы можете получить у специалистов нашей компании.